## Slide 1
Преобразование Фурье
Преобразование Фурье — операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую функцию, описывающую коэффициенты («амплитуды») при разложении исходной функции на гармонические колебания с разными частотами. Простыми словами — это способ разделения сложного сигнала на составляющие синусоиды.
Метод открыт французским математиком Жан-Батистом Жозефом Фурье в начале 1800-х годов и является основоположником спектрального анализа — способа обработки сигналов, позволяющего охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала.

## Slide 2
Виды преобразования Фурье
В зависимости от способа представления сигнала применяются различные виды преобразования Фурье.
НПФ / CTFT — непрерывное преобразование Фурье, используется в теории для сигналов, изменяющихся по заданным функциям.
ДПФ / DFT — дискретное преобразование Фурье, применяется на практике для обработки дискретных данных измерений.
БПФ / FFT — быстрое преобразование Фурье, эффективный алгоритм вычисления ДПФ, широко используемый в цифровой обработке сигналов.
Нас интересует именно дискретное преобразование Фурье (ДПФ).

## Slide 3
Дискретное преобразование Фурье
Непрерывное преобразование Фурье применяется в теории, однако на практике имеют дело с дискретными данными — результатами измерений, фиксируемых через равные промежутки времени с определённой частотой дискретизации (например, 16 000 Гц или 22 000 Гц).
ДПФ ставит в соответствие временной функции f(n), определённой N-точками измерений на заданном временном интервале, другую функцию F(k), определённую на частотном интервале. Функция на временном интервале задаётся N-отсчётами, а на частотном — K-кратным спектром.

## Slide 4
Теорема Котельникова
Аналоговый периодический сигнал, имеющий конечный спектр (0…fmax), может быть однозначно восстановлен без искажений по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте спектра: fдискр ≥ 2 × fmax.
Например при частоте дискретизации 1000 Гц из аналогового сигнала можно восстановить составляющие с частотой до 500 Гц.
Важное следствие:
Дискретизация функции по времени приводит к периодизации её спектра, а дискретизация спектра по частоте — к периодизации функции.
В иностранной литературе теорема известна как теорема Найквиста–Шеннона или «теорема отсчётов».

## Slide 5
Формула прямого ДПФ
Прямое дискретное преобразование Фурье вычисляется по следующей формуле:
N — количество значений сигнала, измеренных за период; кратность частотного спектра.
k — индекс частоты.
f(k) = k/T — частота k-го сигнала, где T — период времени, в течение которого брались входные данные.

## Slide 6
Пример вычисления ДПФ
Пусть задан сигнал S(n) = (3, 3, 2, 4, 1), N = 5. Найдём его ДПФ:
Вычисляя все компоненты, получаем результат ДПФ для S(n):

## Slide 7
Пример с матрицей Тёплица
Дана произвольная матрица Тёплица:
С помощью её первой строки и формулы ДПФ из предыдущего примера находим ДПФ этой строки:

## Slide 8
Собственные значения и векторы матрицы
Определение
Число λ — собственное значение матрицы A, если существует ненулевой вектор x такой, что:
Вектор x называется собственным вектором, соответствующим λ.
Нахождение собственных значений
Составляется уравнение:
После нахождения λ собственные векторы определяются из системы:

## Slide 9
Сингулярное разложение (SVD)
Любая прямоугольная матрица M размера m×n представляется в виде:
U (m×m)
Ортогональная матрица
Левые сингулярные векторы (собственные векторы MMᵀ).
Σ (m×n)
Диагональная матрица
Сингулярные числа σ₁ ≥ σ₂ ≥ … ≥ 0.
V (n×n)
Ортогональная матрица
Правые сингулярные векторы (собственные векторы MᵀM).

## Slide 10
Пример разложения матрицы
Рассмотрим матрицу M размера 4×5.
Собственные значения матрицы | Соответствующие нормированные собственные векторы (левые сингулярные векторы) | Сингулярные числа
 | Соответствующие нормированные собственные векторы (левые сингулярные векторы) | Сингулярные числа
Собственные значения матрицы | Соответствующие нормированные собственные векторы (правые сингулярные векторы) | Сингулярные числа
 | Соответствующие нормированные собственные векторы (правые сингулярные векторы) | Сингулярные числа

## Slide 11
Получившиеся матрицы разложения
Собираем 3 матрицы разложения — U,

## Slide 12
Разложение в сумму матриц ранга 1

## Slide 13
Фильтрация сигналов через SVD
SVD позволяет аппроксимировать матрицу матрицей меньшего ранга.
Построим матрицу Ханкеля из исходного сигнала.
Выполним сингулярное разложение: H = UΣVᵀ.
Оставим первые r компоненты с наибольшими σ для низкоранговой аппроксимации.
Проведём диагональное усреднение, чтобы преобразовать матрицу в очищенный сигнал.
Алгоритм фильтрации:

## Slide 14
Построение матрицы Ханкеля
Параметры
Дан сигнал x = (x₀, x₁, …, ). Выбирается размер окна L:
m = L (число строк)
n = N − m + 1 (число столбцов)
Элемент матрицы: Hi,j = xi+j. Элементы на одной побочной диагонали одинаковы.
Структура матрицы

## Slide 15
Низкоранговая аппроксимация
Разложение
Аппроксимация
Обратное преобразование — диагональное усреднение

## Slide 16
Визуализация фильтрации сигнала
Эффективность метода SVD для фильтрации сигнала наглядно демонстрируется сравнением исходного, зашумлённого и восстановленного сигналов.